## Slide 1: Kurs i programmering, teknologi- og naturfagdidaktikk
Samling 1, 21 september 2021
Liv Oddrun Voll

## Slide 2: Kurs i programmering, teknologi- og naturfagdidaktikk
Kurset består av fire samlinger fra 21.september til 5.april
Håper noen av dere kan gjennomføre opplegget om elektrisitet med egne elever i løpet av perioden?
Innholdet i samlingene er beskrevet på nettsiden: https://www.naturfagsenteret.no/artikkel/vis.html?tid=2245701&within_tid=2240897

## Slide 3: Nettsiden

## Slide 4: Innhold i samling 1:
Faglig del
  Elektrisitet og elektriske komponenter: aktiviteter fra undervisningsopplegg om elektrisitet
  Lage en strømvarsler
  Faglig påfyll - elektrisitet
Didaktisk del
  Likheter og ulikheter mellom fagområdene naturfag og teknologi
  Om opplegget Elektrisitet
  Diskusjon om naturfaglig og teknologisk innhold i dagens aktiviteter
  Kan det vi har gjort kalles utforskende undervisning?

## Slide 5: Naturfag.no: Elektrisitet

## Slide 7: Hvilke gjenstander har du brukt i dag som trenger elektrisk strøm?
Bruk Post-it lapp
Skriv en gjenstand og funksjonen til gjenstanden (hva du brukte den til) på hver lapp.
Hva om vi ikke hadde strøm i en uke?

## Slide 8: Sorter lappene etter funksjon
Jobb i par
Side 4 i lærlingeheftet

## Slide 9: Nøkkelsetningen står i lærlingheftet i rute 1 på side 1.
Funksjon er hva noe gjør eller hva det brukes til.

## Slide 10: Skriv nøkkelsetningen i lærlingheftet i rute 1 på side 2.
Vi bruker elektrisk strøm til å få lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse og kommunikasjon.

## Slide 11: Analyse av en lampe
Hva er funksjonen til hele lampa?
Hva er funksjonen til de ulike delene av lampa?
Fyll ut side 5 i lærlingheftet

## Slide 12: Analysere
analysere
undersøke deler av noe nøye
Å analysere er å undersøke deler av noe nøye
Begrepsvegg

## Slide 13: Lampa er et system

## Slide 14: Nøkkelsetningene står i lærlingheftet i rute 2 og 4 på side 1.
Et system er satt sammen av deler som virker sammen.
Delens form kan hjelpe delen å fungere som den skal.

## Slide 15: Nøkkelsetningen står i lærlingheftet i rute 3 på side 1.
Alle delene i et system har hver sin funksjon

## Slide 16: Materiale
Materiale er det som noe er laget av.
Skriv nøkkelsetningen i lærlingheftet i rute 1 på side 1.

## Slide 17: Egenskap
Skriv nøkkelsetningen i lærlingehftet i rute 2 på side 1.
En egenskap er kjennetegn ved et materiale, for eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.

## Slide 18
Skriv nøkkelsetningen i lærlingheftet i rute 3 på side 1.
Egenskapene til en gjenstand avhenger av hvilke materialer den er laget av.

## Slide 19
Plasser lappene fra konvolutten der de hører hjemme i tabellen.
Hvilken del beskriver lappen?
Beskriver lappen delens materialer, egenskaper, form eller funksjon?

## Slide 20: Lampebok
side 6 i lærlingheftet

## Slide 21: Analysere
analysere
undersøke deler av noe nøye
Å analysere er å undersøke deler av noe nøye
observere
bruke sansene til å få informasjon om noe
Å observere er å bruke sansene til å få informasjon om noe

## Slide 22
Lærlingheftet side 7.

## Slide 23: Lyser lyspæra hva tror du?
Lyspære
Ledninger
Batteri
Lærlingheftet side 8.

## Slide 24: Test hva må til for at lyspæra skal lyse?
Jobb sammen to og to.
Et batteri, to ledninger og ei lyspære.
Lærlingheftet side 8.
Foto: Annica Thomsson

## Slide 25: Hvor på batteriet sitter polene?
Polene = der strømmen går inn og ut av batteriet.
Den ene polen er merket med «+».
Den andre er merket med «-».
Foto: Annica Thomsson

## Slide 26
For at lyspæra skal lyse, må den ene ledningen være i kontakt med undersida av lyspæra og den andre ledningen med siden av gjengene.
Skriv nøkkelsetningen i lærlingheftet i rute 2 på side 2.

## Slide 27: Lyspæra – form, materialer og egenskaper
Diskuter i par
Form
  Hvilken form har lyspæra
  Hvorfor har den denne formen
  Vet du om lyspærer som har en annen form – og hvorfor har de en annen form?
Materialer
  Hvilke materialer er lyspæra laget av?
Egenskaper
  Hvilke egenskaper har materialene?

## Slide 28: Egenskaper til materialer:
For at lyspæra skal lyse, må den ene ledningen være i kontakt med undersida av lyspæra og den andre ledningen med siden av gjengene.
Hvorfor er det sånn?
Hvordan virker en lyspære?

## Slide 29: Faktaboka Elektrisitet - leseoppdrag
Lærlingheftet s 9

## Slide 30: Egenskaper til materialer - leder materialene strøm?
Leder ikke strøm
Leder strøm
?

## Slide 31: Undersøke
Kroppen
Plast
Metall
Tre
Vann
Foto: Annica Thomsson

## Slide 32: Har vi endret mening?
Leder strøm
Leder ikke strøm

## Slide 33
Lede strøm er en egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom.
Skriv nøkkelsetningen i lærlingheftet i rute 3 på side 2.

## Slide 34: Lede og isolere
En av egenskapene til et metall er at det leder strøm.
En av egenskapene til plast, er at det isolerer strøm.
Skriv nøkkelsetningen i lærlingheftet i rute 4 på side 2 og rute 5 på side 3.

## Slide 35: Tenk-par-del
Hva betyr ordet krets?
Jorda kretser rundt sola. Den går i en bane – en krets – rundt sola.
«Vi svinger oss i kretsen!» Kretsen er ringen av barn som går rundt treet.
Hva har bildene til felles?

## Slide 36
Det kan bare gå strøm når den elektriske kretsen er lukket.
Lærlingheftet s 3, rute 6.

## Slide 37: Lag en bryter

## Slide 38: Ekstraoppgave om bryter
Gjør side 14 i lærlingheftet

## Slide 39: Lage strømvarsler
Foto: Annica Thomsson

## Slide 40: Analyse av komponenter i en elektrisk krets
Kunne navn på verktøy og komponenter
Lærlingheftet s 10

## Slide 41: Forberedelse: fjern låsmekanisme på lampesokkelen

## Slide 43: Den elektriske kretsen er et system
Gjør side 15 i lærlingheftet.

## Slide 44: Faglig påfyll - elektrisitet

## Slide 45: Lade og lede?
Hva er forskjellen på å lade og å lede?
Statisk elektristet
https://phet.colorado.edu/nb/simulation/legacy/balloons
http://www.viten.no/?elektrisitet_forsok
http://www.naturfag.no/vitenobjekt/vis.html?tid=686242

## Slide 46: Ohms lov sammenheng mellom strøm, spenning og resistans
U = R * I

## Slide 47: Serie- og parallellkopling
Parallell
I1 = I2 + I3
U = U1 = U2
I1
I2
I3
Serie:
I1 = I2 = I3
R = R1 + R2
U = U1 + U2
I1
I2
I3

## Slide 48
Begrepsvegg: | Naturfagord:
Strøm er ladninger som beveger seg. Måles i Ampere Spenning er får ladningene til å bevege seg og gjøre et arbeid. Ladningene får energi fra spenningskilden. Måles i Volt Resistans hindrer ladningene å bevege seg. Ladningene overfører energi og gjør et arbeid når de går gjennom en motstand. Måles i ohm Oms lov: spenning = resistans * strøm Effekt er arbeid per sekund som ladningene gjør når de går gjennom en motstand. Måles i Watt | Strøm Ampere Spenning Volt Resistans Ohm
Eventyret om frøken Coulomb:

## Slide 49: To lyspærer i serie:
I1
I2
I3
Notes: Repeter forklaring med egne ord på tavla
Koble pærene i parallell:
Lag hypotese om hva du vil observere
Begrunn hypotesen med en faglig forklaring

## Slide 50: Effektloven sammenheng mellom strøm, spenning og effekt
P = U * I

## Slide 51: Effekt
Elektrisk energi
Formel for effekt:
P = U · I
Spenning (U) måles i volt
V = J / C
Strøm (I) måles i ampere
A = C / s
Watt = V · A =
Mekanisk energi
Formel for effekt:
P = W / t (Effekt = arbeid / tid)
Arbeid måles joule
Tid måles i sekund
Watt = J / s
Effekt har symbolet P (power) og enheten W (watt)

## Slide 52: Eksempel
I en kurs på 10 A er det koplet inn en ovn på 1500 W og to lamper på 60 W hver
Hvor mye strøm går gjennom sikringen?
P = 1500W + 60W + 60W = 1620W
P = U•I
I = P/U = 1620W / 230V = 7A
Tåler kursen en ovn på 1500 W i tillegg?

## Slide 53: Enheten kWt
1 kW = 1000 W = 1000 J/s
1 kWh = 1000W * 1 time = 1000J/s * 3600s
1000J/s * 3600s = 3 600 000 J
J
J
J
J
J
J
J
J
Hvert sekund sender ovnen ut 1000 små energipakker i form av varmestråling.
Hver energipakke er 1 J.
I løpet av en time blir det 3 600 000 energipakker
1000 W
1 kWh = 3 600 000 J
kWh er måleenhet for energi!

## Slide 54
Fenomen | Symbol | Måleenhet | Formel | Enhet
Ladning | Q | Coulomb (C) |  | 
Strøm | I | Ampere (A) | I = Q/t | A = C/s)
Arbeid | W | Joule (J) |  | 
Spenning | U | Volt (V) | U = W/Q | V = J/C
Resistans | R | Ohm () | R = U/I |  = V/A
Effekt | P | Watt (W) | P = U*I | W = J/s

## Slide 56: Elektrisitet hjemme
Hvordan kan et kretsskjema bli med utgangpunkt i denne kontakten?

## Slide 57
Hvorfor skal ikke skjøteledninger kobles i serie?

## Slide 59: Elektrikere må passe på sikkerhet
Hvilken av pilene viser en god kobling?
Hvilken av pilene viser en dårlig kobling?
Hvorfor?
Foto: Annica Thomsson

## Slide 60: Teknologi- og naturfagdidaktikk

## Slide 61: Hva er teknologi?

## Slide 62
Ulv
Opplæringsloven
Grantre
Rasehund
Brød
Apple iCar
Tresleiv
Mariusgenser
Smarttelefon

## Slide 63
Teknologi er læren om den menneskeskapte verden
Rim Tusvik
Teknologi bygger på naturvitenskapelige prinsipper

## Slide 65: Naturfag og teknologi
Formålet med:
naturfag er å forstå verden
teknologi er å endre verden
Teknologi er i sin natur verdiladet (virkning/bivirkning)

## Slide 66: Naturfag i teknologi, teknologi i naturfag

## Slide 67
Hvilket behov fyller dette produktet?
(funksjon)
Hvordan virker det?
Viktige begreper: funksjon, form, materialer og egenskaper
Sentrale spørsmål i teknologi:
Har det noen bivirkninger?

## Slide 68: Naturfag.no/Elektrisitet
5.–7. trinn
12 økter á 45 minutter
Oppdrag: Ta fagbrev som modellhuselektriker
    legge elektrisk opplegg i et modellhus
    Lærlingheftet
    Klassens bok om lamper

## Slide 69: Elektrisitet
Basert på
Forskerføttermodellen
Utforskende undervisning
Integrering av naturfag og teknologi
Yrkesrelevant

## Slide 70: Teknologi i fagfornyelsen
Teknologi: kjerneelement i naturfag
Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag.
Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende.
Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter.
De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer.
Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv.
Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

## Slide 71: Kompetansemål i teknologi:
2.trinn
Presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser
Utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper
4.trinn
Utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen
designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon
7.trinn
utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen
designe og lage et produkt basert på brukerbehov
Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
10.trinn
utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker
Bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener

## Slide 72: Naturfaglig og teknologisk innhold
Hva har vi gjort i dag?

## Slide 73: Utforskende undervisning
M. Frøyland (Naturfagkonferansen 2019):
Er det vi har gjort i dag utforskende?

## Slide 74: Installer Makecode App til neste gang?

## Slide 75
facebook.com/Naturfagsenteret naturfagsenteret.no/nyhetsbrev
Takk for oss!