## Slide 1
Internett fanger
Oslo 29.09.21
Liv Oddrun Voll, Rannei Solbak Simonsen og Subashini P. Ruben

## Slide 3: Teknologi og programmering
Fire samlinger fra 29.september til 15. mars
Utgangspunkt i undervisningopplegget Internett fanger på Skaperskolen.no
Faglig og didaktisk innhold

## Slide 4: Utprøving av opplegget?
Internett fanger

## Slide 5: Innhold i samling 1:
Faglig del
  Utprøving av aktiviteter fra Internett fanger
  Faglig påfyll - kommunikasjonssystemer
Didaktisk del
  Likheter og ulikheter mellom fagområdene naturfag og teknologi
  Teknologi i LK20
  Om opplegget Internett fanger
  Diskusjon om naturfaglig og teknologisk innhold i dagens aktiviteter

## Slide 6
Internett fanger

## Slide 7: Hva tenker jeg på…
Sende en snap
  Logge inn på noen andres Netflix-konto
Gjøre et googlesøk
  Sende en SMS siste uka
  tyvlaste ned en film
  Laste ned en spilleliste på Spotify
  Bruke emojies
5 min
Legge ut en dansevideo på TikTok
Notes: 1. Starter - Spill «Never have i ever»
La utsagnene komme en om gangen.
De elevene som kjenner seg igjen i utsagnene kan reise seg (kan også bli morsomt om de må ta 3 push ups eller liknenede) mens de andre sitter.
Legg gjerne til flere utsagn

## Slide 8: Velg et av utsagnene:
Sende en snap
  Logge inn på noen andres Netflix-konto
Gjøre et googlesøk
  Sende en SMS siste uka
  tyvlaste ned en film
  Laste ned en spilleliste på Spotify
  Bruke emojies
5 min
Legge ut en dansevideo på TikTok
Tenk, forklar og tegn for hverandre hva som skjer når du gjør dette.
Notes: 1. Starter - Spill «Never have i ever»
La utsagnene komme en om gangen.
De elevene som kjenner seg igjen i utsagnene kan reise seg (kan også bli morsomt om de må ta 3 push ups eller liknenede) mens de andre sitter.
Legg gjerne til flere utsagn

## Slide 9: Oppdrag
Dere skal
Lage en 3D-modell av internett og bruke modellen til å forklare hvordan systemet internett fungerer.
Notes: 3. Oppdrag
Presenter oppdraget for elevene og og fortelle de at en konkret kravspesifikasjon for modellen kommer senere.
Husk å endre fra film til annet valgt format dersom du har planlagt for det.

## Slide 10
Fra 2D til 3D

## Slide 11: Viktige begreper:
Funksjon
Hva noe gjør eller hva det brukes til
Form
Hvordan det ser ut
Materialer
Hva noe er laget av
Materialegenskaper
Viktige egenskaper til materialene som gjør at akkurat de er valgt

## Slide 12
Kan ikke lage modell av noe vi ikke kan noe om!
Notes: Hensikt: kan ikke lage modell av noe vi ikke kan noe om. Må først samle kunnskaper
Gi elevene motivasjon til dokumentere i mappe. Mappen er et hjelpemiddel for å lage modell, og til vurderingssituasjoner senere.
Elisabeth: trenger kreativt innspill på hvordan vi kan gjøre det å dokumentere motiverende.

## Slide 13: Finne muligheter:
Innhente kunnskap gjennom ulike aktiviteter
Samle kunnskapen i en digital mappe

## Slide 14: Server – hvor er «skyen»?
Data er ikke lagret i en sky, men på en server.
Funksjonen til en server er å ta imot, lagre, finne igjen og sende store mengder data for tusenvis av brukere.
Det stilles høye krav til ytelse og sikkerhet slik at det ikke skal oppstå feil i maskinvaren. De har også ofte batterier koblet inn i tilfelle strømbrudd.
Servere er ofte plassert i store datasenter. Et datasenter er en bygning som er laget for å huse fysiske servere og de finnes over hele verden. De har kjøling og kontroll slik at sikkerheten til serverne ivaretas.

## Slide 15: URL: Uniform Resource Locator
https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/dmpv73000515/05-02-2015
Domene:
Viser hvilken server informasjonen ligger på.
Sti:
Viser akkurat hva du leter etter.
Gjør oppgave 1

## Slide 16: Skisse:
Funksjon
Hva noe gjør eller hva det brukes til
Form
Hvordan det ser ut
Materialer
Hva noe er laget av
Materialegenskaper
Viktige egenskaper til materialene som gjør at akkurat de er valgt
Server

## Slide 17: Datasenter
https://www.regjeringen.no/contentassets/4bf7e889744b4da089a863c498680f0f/201105_datacentre-i-norge_online_implement-rapport.pdf

## Slide 18: Ruter – trafikkdirigering i nettverket
Funksjonen til en ruter er å lese adressene til de datapakkene som passerer gjennom den, sjekke mot oppdaterte rutingtabeller og sende dem videre på rett vei.
Rutere spiller en sentral rolle blant annet i Internett, der de formidler meldinger fra vertsmaskin til vertsmaskin over store avstander, inntil de når målet. Hver maskin på veien sjekker adressen mot rutingtabellene sine og treffer valg om veien videre.
Rutere har programvare som analyser adresse og rutingdata for å finner den optimale veien videre mot mottager.

## Slide 19: Oppgave – oppskrift for å finne korteste veg
A
B
Finn korteste veg i nettet mellom server og brukeren A. Alle vegene mellom ruterne er like lange.
Marker det med røde streker.
Er det flere alternativer som er like lange?

## Slide 20: Oppgave – oppskrift for å finne korteste veg
A
B
Setningene beskriver en oppskrift for en ruter på å motta data og sende det videre.
Sett setningene i en logisk rekkefølge og begrunn valget.
Slå opp i tabell og finne korteste veg til ruteren adressen er koblet til
Finne hvilken ruter adressen er koblet til
Lese adressen (A eller B)
Motta en datapakke
Sende datapakken
Finne alternativ veg hvis korteste veg ikke er ledig
Sjekke at vegen til nærmeste ruter er ledig (ikke opptatt eller ødelagt).

## Slide 21: Oppgave – finn korteste veg
1
2
6
5
4
3
7
9
8
Sender
Mottaker

## Slide 22: Regler
Lag en oppskrift på hvordan komme gjennom systemet fra Sender til Mottaker
Spilleren får et nytt sett med oppskrifter når han/hun kommer til en ny posisjon
Oppskriften må ta høyde for at hvilken som helst veg kan være stengt
Et annet lag skal komme fram til mottakeren ved å følge oppskriften
Laget kan fjerne tre veger

## Slide 23: Skisse:
Funksjon
Hva noe gjør eller hva det brukes til
Form
Hvordan det ser ut
Materialer
Hva noe er laget av
Materialegenskaper
Viktige egenskaper til materialene som gjør at akkurat de er valgt
Ruter

## Slide 25: Oppskrifter = algoritmiske tenking
Kompetansemål i matematikk 4.trinn:
Eleven skal kunne lage algoritmer og uttrykke dem ved bruk av variabler, vilkår og løkker
Kunne vi ha lagt inn noen løkker her?

## Slide 26: Kabler: vegene i nettet
Brukes til å overføre data over store områder. Knytter sammen de ulike delene i et kommunikasjonsnettverk
Optisk fiber
Gjør oppgave 3

## Slide 27: Kabler: vegene i nettet
Bruk filmen og https://snl.no/optisk_fiber og finn ut
      Hvor ligger kablene?
      Hva er de laget av?
      Hvordan ser de ut?
      Hvor fort kan signalene transporteres i en optisk fiber (km/s) ?
      Hvor mye data kan overføres

## Slide 28: Skisse:
Funksjon
Hva noe gjør eller hva det brukes til
Form
Hvordan det ser ut
Materialer
Hva noe er laget av
Materialegenskaper
Viktige egenskaper til materialene som gjør at akkurat de er valgt
Kabler

## Slide 29: Optisk fiber
Lysbrytning
Kan øke overføringshastighet ved å sende lys med ulik bølgelengde
Hver fiber har tverrsnitt omtrent som et hårstrå
Fiber til heimen!
Kalles også samfunnets nervetråder

## Slide 30: Trådløse signaler:
Symbol | Navn | Funksjon
 | Trådløs wifi | Lokal trådløs forbindelse til internett via en hjemmeruter. Pris og båndbredde varierer. Vanligvis fast pris og fri bruk av dataoverføring. Oftest dekning innendørs, men kan også brukes utendørs. Les mer: https://www.kjell.com/no/kunnskap/hvordan-virker-det/nettverk/profesjonelle-wifi-losninger/perfekt-wifi-dekning-utendors
 | Basestasjon for 3G/4G/5G | Tilknytningspunkt til internett. Gir dekning både innendørs og utendørs. Maksimal rekkevidde er ca 30 km
 | Bluetooth | Brukes til trådløs overføring av data. Rekkevidde er 10-20 m. Brukes for eksempel mellom mobiltelefon og høretelefoner. Navnet Bluetooth er etter den danske kongen Harald Blåtann.
 | NFC | NFC står for Near Field Communication. Har rekkevidde opp til 20 cm. Brukes til for eksmpel til å «tæppe» Les mer: https://www.tu.no/artikler/dette-trenger-du-a-vite-om-nfc/227952

## Slide 31
Ute
Fire kategorier trådløs kommunikasjon:
Direkte kommunikasjon
Rekkevidde:
Bluetooth: ca. 100 m
NFC: ca. 20 cm
Småcelle (wifi)
Tilgang til internett.
Rekkevidde: innen huset
Storcelle (4G)
Tilgang til internett.
Rekkevidde: avhengig av tjeneste.
Maks. 35 km
Satellitt
Tilgang til internett.
Rekkevidde: store landområder

## Slide 32: Trådløse signaler:
Oppgave 4:
Sjekk telefonen:
Hva har jeg tilgang til og hva bruker jeg det til?

## Slide 33: Skisse:
Funksjon
Hva noe gjør eller hva det brukes til
Form
Hvordan det ser ut
Materialer
Hva noe er laget av
Materialegenskaper
Viktige egenskaper til materialene som gjør at akkurat de er valgt
Trådløse signaler

## Slide 34
Elektromagnetisk stråling

## Slide 35: Hvordan dannes elektromagnetiske bølger?
Alle elektriske partikler som endrer bevegelse
  Vekselstrøm (ekstremt lavfrekvente felt, ELF)
  Små strømmer i antenner (radiobølger – trådløs kommunikasjon)
  Partikler i alle stoffer (fast stoff, væsker, gass) beveger seg. Temperatur er mål på gjennomsnittlig bevegelse. Alle stoffer sender ut varmestråling avhengig av temperaturen.
  Elektroner kan hoppe fra et nivå til et annet (eksitasjon). Sender ut lys.
  Elektroner i stor fart som bremses – sender ut røntgenstråling
  Bevegelser i atomkjernen (gammastråling med høy energi)

## Slide 36: Elektromagnetiske bølger (stråling)

## Slide 37: Animasjon av elektromagnetiske bølger:
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/radio-waves/latest/radio-waves.html?simulation=radio-waves

## Slide 38: Elektromagnetiske bølger i naturen

## Slide 39: Egenskaper til elektromagnetiske bølger
Emisjon (sende ut)
Reflekteres (kastes tilbake)
  Refleksjon kalles også spredning
Brytes (endre retning).
Gå gjennom (transmisjon)
Absorberes (tas opp av det nye mediet). Bølgen gir fra seg sin energi i mediet og temperaturen øker.
Hva er forskjellen på refleksjon og brytning?

## Slide 40: Transmisjon

## Slide 41
Transparens, lystett, opak

## Slide 42: Absorbsjon
Emisjon – temp ned
Absorbsjon – temp opp
Relasjon til partikkelmodellen:

## Slide 44
+
+
-
2,45 GHz

## Slide 45
https://ndla.no/nb/node/60251?fag=7

## Slide 46
Ulike typer bygninger demper signalene ulikt. Et trehus demper radiosignalene vesentlig mindre enn stål- eller murbygg. Solskjermede vinduer som er belagt med en metallfilm demper signalene mye mer enn et vanlig vindu. https://telia.no/bedriftsmagasinet/slik-loser-telia-dekningsutfordringer

## Slide 48: Portene inn til internett:
Symbol | Navn | Funksjon
 | Trådløs ruter | Lokalt tilknytningspunkt til internett. Vanlig rekkevidde er innen en bygning. Har oversikt over alle mobile enhet som er logget på ruteren og sender data til og fra rett bruker
 | 3G/4G/5G basestasjon | Tilknytningspunkt til internett via mobilnettet. Gir dekning både innendørs og utendørs. Maksimal rekkevidde er ca 30 km
 | Satellitt | Brukes til å få tilgang til internett på steder der det ikke er dekning fra tråløs wifi eller mobilnettet. Det kan være på havet eller på øde landområder. Dekning over store landområder. Les mer på: https://www.romsenter.no/no/Fagomraader/Satellittkommunikasjon2/Satellittkommunikasjon-i-Norge

## Slide 49: Oppgave 6:
Oppgaver 1:
Finn, og ta bilde av, så mange trådløse rutere du finner på skolen
Hvor mange wifi-nett har du logget inn på og lagret i telefonen?
Bruk finnsenderen.no, legg inn adressen til skolen og se hvor det er mobilbasestasjoner i ditt nærområde. Se om du kan finne og ta bilde av alle mobilbasestasjoner mellom skolen og hjemme.
Oppgaver 2:
Bruk micro:bit til å programmere en modell av funksjonen til en trådløs ruter.

## Slide 50: IP-adresse: hvem er du i internett
Symbol | Navn | Funksjon
 | IP-adresse | For å holde orden på alle delene av systemet internett, får alle et navn. Det kalles en IP-adresse. Alle mobiler, nettbrett eller laptop har en IP-adresse. Det finnes to versjoner, IPv4 og IPv6. Etter hvert som internett har vokst, ble Ip6 utviklet for å få tilgang til flere navn. Eks: IPv4: 132.45.105.56 IPv6: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
 | Brukernavn | Brukernavnet ditt i ulike apper får også en IP-adresse

## Slide 51: Oppgave 7:
Oppgaver:
Finn IP adressen til telefonen din (innstillinger/om telefonen)
Gå til www.iplocation.net og se hvilken ip-adresse dere selv har. Prøv å logge inn via mobiltelefonen. Får dere opp den samme IP-adressen som telefonen har?
Hvor mange ulike identiteter har dere i internett (brukernavn eller telefonnummer)?

## Slide 52: Ip-adresse: 4 * 8 bits kode
11001010
01000011
11100100
00000010

## Slide 53: Omregningstabell
Desimale tall | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  | 
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0

## Slide 54: Omregningstabell
Desimale tall | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
10 |  |  |  |  |  |  |  | 
17 |  |  |  |  |  |  |  | 
25 |  |  |  |  |  |  |  | 
98 |  |  |  |  |  |  |  | 
135 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 55: Ip-adresse: 4 * 8 bits kode
11001010
01000011
11100100
00000010
Hvor mange ulike IP-adresser gir dette?
256
256
*
*
*
256
256

## Slide 56: Teknologi og naturfag

## Slide 57: Oppgave 9: sorter bildene
Ulv
Opplæringsloven
Grantre
Rasehund
Brød
Mariusgenser
Smarttelefon
Apple iCar
Teknologi
Ikke teknologi

## Slide 58
Rim Tusvik
Teknologi er læren om tingenes verden
Sentrale begreper er system, funksjon, form,materialer og materialegenskaper

## Slide 59: Funksjon, form, materialer og materialegenskaper
Funksjon?
Materialer?
Materialegenskaper?
Form?

## Slide 61: Naturfag og teknologi
Formålet med:
naturfag er å forstå verden
teknologi er å endre verden
Teknologi er i sin natur verdiladet (virkning/bivirkning)

## Slide 62: Naturfag i teknologi, teknologi i naturfag

## Slide 63
Hvilket behov fyller dette produktet?
(funksjon)
Hvordan virker det?
Viktige begreper: funksjon, form, materialer og egenskaper
Sentrale spørsmål i teknologi:
Har det noen bivirkninger?

## Slide 64: Teknologi i LK20: kjerneelement i naturfag
Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag.
Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende.
Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter.
De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv.
Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

## Slide 65: Installer Makecode App til neste gang?