## Slide 1
Internett fanger

## Slide 2: Velg språk
Åpne nettleseren, gå til makecode.mikrobit.org og velg «New Project»
Trykk på tannhjul-ikonet oppe til høyre og velg «language»
Velg ønsket språk

## Slide 3: Koble til med datamaskin
Koble USB-kabelen i microbit og maskin
Trykk på tannhjul-ikonet oppe til høyre og velg «Connect device»

## Slide 4: Koble til med nettbrett
Last ned micro:bit-appen
Finn og følg veiledning for tilkobling

## Slide 5: Lag og lagre kode:
Simulator
Last ned kode til micro:bit
Programblokker – dra og slipp
Kode
Gi navn og lagre kode
Til startsiden for å hente lagret kode

## Slide 6: Modellere en trådløs ruter

## Slide 7: Modellere trådløs ruter og to mobile enheter med micro:bit
Trådløs ruter
Mobil
Pc
Bruke radiofunksjonen på micro:bit
Notes: Denne koden kan brukes når elevene skal undersøke «dekning» på stasjon 7.
Hvis elevene aldri har jobbet med radio-funksjonen på micro:bit kan det være lurt å gjennomføre en time der de kun jobber med dette. Kidsakoder har flere fine opplegg som bruker radiofunksjonen på micro:bit. F.eks:
https://oppgaver.kidsakoder.no/microbit/pxt_microbit_repeater/repeater
https://oppgaver.kidsakoder.no/microbit/smitte_bit/smitte_bit

## Slide 8: Etabler kontakt mellom trådløs ruter (micro:bit 1) og mobil (micro:bit 2) via radio
Mobil
Trådløs ruter
Programmer og last ned på micro:bit 1
Programmer og last ned på micro:bit 2
Sett inn nummeret dere har fått tildelt
Sett inn nummeret dere har fått tildelt
Lagre programmet som «Trådløs ruter»
Lagre programmet som «Mobil»

## Slide 9: Diskuter: hva gjør programmene?
Mobil
Trådløs ruter
Forklar til hverandre hva disse to programmet gjør
NB: Radiogruppe tilsvarer navn på wifi-nettverk

## Slide 10: Etabler kontakt med både mobil og pc
Mobil
Trådløs ruter
Utvid programmet til å vise «Mobil» på micro:bit 2 og «PC» på micro:bit 3
PC
Endre dette programmet til også å gjelde for PC
Lagre det nye programmet som «PC»

## Slide 11: Etabler kontakt med både mobil og pc
Mobil
Trådløs ruter
PC
Forklar til hverandre hva dette programmet gjør

## Slide 12: Hva slags informasjon har du mottatt?
Trådløs ruter
Lag et program som viser ved hjelp av symboler om mobilen har mottatt sms eller mail.
Mobil
Mail
SMS
Forklar til hverandre hva dette programmet gjør.

## Slide 13: Ulik informasjon til enten mobil eller pc:
Mobil
Trådløs ruter
Utvid programmet. Lag et program som:
sender teksten «SMS» eller «Mail» til enten mobil eller pc
viser med symbol på mobil eller pc hva slags informasjon som er mottatt
PC

## Slide 14: Fra mobil eller pc til trådløs ruter (og videre til internett)
Mobil
Trådløs ruter
Lag et program som:
sender symboler for ulik informasjon (f eks sms, mail eller worddokument) fra mobil eller pc til trådløs ruter
Vis på trådløs ruter hvor informasjonene kommer fra (mobil eller pc) og hva slags informasjon det er som skal sendes videre.
PC

## Slide 15: Utforsk dekning

## Slide 16: Oppgave utforsk dekning
Sett samme radiogruppe på to micro:bit (bruk nummeret dere har fått tildelt)
Velg en micro:bit som sender og en som mottaker
Bestem ett symbol som skal sendes og ett som skal brukes til å sende kvittering på mottatt signal
Lag en testplan som inneholder:
steder dere vil teste dekning (velg steder som er ulik lengde fra hverandre og med ulike hindringer)
hvordan dere kan kommunisere at senderen har sendt selv om mottakeren ikke har mottatt